OBRA: OBRAS BASICAS Y ALCANTARILLAS.

CAMINO: RUTA PROVINCIAL 20 – TRAMO: R. P. 2 – R.P. Nº 36.

PARTIDOS: MAGDALENA – PUNTA INDIO – CHASCOMUS.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Memoria Descriptiva se refiere al movimiento de suelo de extracción

lateral para la reconformación del terraplén, sobre este la ejecución de una base con

estabilizado iónico de 0,20 m de espesor y 7,00 de ancho con aporte de suelo que se

extraerá de la zona de camino y se terminará con una capa de rodamiento de 6,00 m de

ancho por 0,08 m de espesor de estabilizado pétreo de origen granítico. Asímismo, se

prevé la provisión de hormigón simple para contrapiso y estructural para la ejecución de

alcantarillas tipo PE-A-1 (CI1070) y aletas. Cabe destacar que los mencionados trabajos

se deberán ejecutar en un todo de acuerdo con lo indicado por la inspección de obra y la

documentación definitiva de la obra que rige el presente pliego.

La contratista proveerá a la inspección los elementos de laboratorio que

permitan efectuar los correspondientes ensayos en obra, incluyendo el instrumental de

topografía como así también el personal de apoyo para la ejecución de los mismos.

PRESUPUESTO OFICIAL: Importa el presente Presupuesto Oficial la suma de PESOS

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA

Y SEIS ($ 8.297.976,-)

PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de Ejecución para los trabajos se estipula en

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS a partir de la fecha de

replanteo.

PLAZO DE CONSERVACIÓN: El plazo de conservación se establece en

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la

fecha de la firma del acta de recepción provisoria.

La presente obra se tramita por la Ley de Obras Públicas 6021 y sus Decretos

Reglamentarios vigentes.

Departamento Zona IIIa, JULIO de 2010