MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: BACHEO Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

RUTAS: R.P.n°23 (ex R.N.n°202)

TRAMO: R.P.nº 8 – Don Torcuato

PARTIDO: MALVINAS ARGENTINAS

La presente Memoria Descriptiva comprende la contratación de la OBRA: BACHEO Y

SEÑALIZACION HORIZONTAL. CAMINO: RUTA PROVINCIAL Nº 23 (EX ruta nacional

N°202). TRAMO: R.P. 8 – DON TORCUATO. En jurisdicción del partido de MALVINAS

ARGENTINAS.

Para la misma, esta previsto el fresado de 17.500,00 m2 de pavimento existente, y previo

riego de liga, la colocación de 2.150,00 Tn de concreto asfáltico en caliente en un espesor

promedio de 0,05 m; luego, una vez terminada la capa de rodamiento se procederá a la

señalización horizontal (10.100,00 m2 de pintura por pulverización) y (1.250,00 m2 de pintura

por extrusión)

Los mismos se realizarán en un todo de acuerdo a lo establecido en las especificaciones

que conforman el presente Pliego.

La presente Obra se tramita por la Ley 6021 y sus Decretos Reglamentarios

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecución se fija en doscientos setenta

(270) días corridos a partir de la fecha de replanteo de los trabajos.-

PLAZO DE CONSERVACION: El plazo de conservación de la obra se estipula en trescientos

sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la recepción provisoria.-

PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial para esta Obra, asciende a la suma de

Pesos: dos millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos noventa y cinco

($2.428.395,00) a valores de referencia correspondientes al mes de julio de 2010.-

j

Departamento Zona IIa - Morón, Agosto de 2010.-